2020年常德市职业院校学生技能竞赛

单片机控制装置安装与调试赛项竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

1.赛项名称

赛项名称：单片机控制装置安装与调试

赛项归属产业：信息技术类

2.竞赛任务

（1）按竞赛任务书要求设计并选择相应的控制模块和元器件搭建单片机控

制装置。

（2）合理确定各模块的摆放位置，按相关技术规范连接模块电路。

（3）根据竞赛任务书要求编写单片机控制程序。

（4）调试单片机控制程序，系统和器件的有关参数，达到任务书规定的工作要求和技术要求。

（5）应用相关的理论知识和工作过程知识，完成装配与调试相关工艺及过程记录分析表。

二、竞赛方式

个人赛

三、竞赛时量

240分钟。

四、名次确定办法

按照竞赛成绩从高到低排序确定名次。总分相同时，完成工作任务所用时间少的在前；竞赛成绩和完成工作任务用时相同时，控制程序占用存储空间小的名次在前。

五、评分标准与评分细则

1.评分标准及分值

根据选手在规定的时间内完成工作任务的情况，结合信息产业部电子设备装调工职业标准高级工的技能要求进行评分。单片机控制装置安装与调试满分100分，从以下四个方面进行评分：

（1）职业与安全工作（12分）

符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；按要求的存盘路径，随时保存编写的程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

（2）制作工艺（12分）

步骤合理，方法正确，工具、仪表的使用符合规范；电路连接布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；程序编写科学、规范，逻辑清晰、严谨；元件参数设置合理，符合技术要求和工作要求。

（3）相关知识与制图（11分）

应用理论知识对工作任务中的问题进行书面解答，解答符合题意、图形准确卷面整。

（4）单片机控制装置功能（65分）

元件器件安装位置符合要求，电路连接正确，根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。

2．评分细则

| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 三级 评价项目 | 评分细则 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业与安全工作过程评分 | 安全规范 | 安全意识 | 完成工作任务的过程中，穿工作服、绝缘鞋，遵守安全操作规程。(不符合要求则该项不得分) | 2分 |
|  |  | 工具使用 | 工具选用适合相关操作，使用方法正确，规范。(不符合要求则该项不得分) | 2分 |
|  |  | 操作规范 | 设备安装、电路气路的连接、设备调试，符合工艺要求和规范。(不符合要求则该项不得分) | 2分 |
|  | 职业素养 | 物品摆放 | 机械零件、电路元器件、气路附件，工具、文字书写工具等，摆放在制定位置，整齐、有序，便于使用。(不符合要求则该项不得分) | 1分 |
|  |  | 环境意识 | 导线线头等在装配与调试过程中产生的废弃物，放在赛场提供的容器中，始终保持赛位的整洁。(不符合要求则该项不得分) | 2分 |
|  |  | 成本意识 | 爱护赛场设备设施，合理规划工艺步骤，不浪费器材，节约成本。(不符合要求则该项不得分) | 1分 |
|  | 赛场表现 | 工作态度 | 积极完成工作任务，不怕困难，始终保持工作热情。(不符合要求则该项不得分) | 1分 |
|  |  | 劳动纪律 | 遵守赛场纪律，服从裁判指挥，积极配合赛场工作人员，保证比赛顺利进行。 (不符合要求则该项不得分) | 1分 |
| 制作工艺 | 制作工艺 | 模块的选择 | 根据工作任务的要求选择需要用到的模块或元件，不能选择多于、少于试题要求。(有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 模块的布局 | 模块布置应合理，符合操作习惯。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 导线的选择 | 合理选择导线，不同类型的信号线用颜色分开。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 导线的走线 | 导线走线合理，强弱电分开走线。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 导线的连接 | 导线连接应牢靠，没有连接错误；模块接线图与实际连线应相符，同一接线端子上连接不应多于2条。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 导线的扎线 | 扎线整齐美观。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
| 相关知识与制图 | 相关知识 | 相关知识 | 根据要求正确回答问题。(答题正确得分，错误扣除相应分数) | 1分 |
|  |  | 调试记录 | 按要求记录参数。(调试记录正确得分，错误扣除相应分数) | 2分 |
|  | 制图 | 模块绘制 | 模块不漏画，模块或元器件符号符合标准。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 3分 |
|  |  | 制图的准确 | 图形准确，模块接线图与实际连线不符。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 制图的规范 | 正确填写赛位号、模块名称和标号。(有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止) | 2分 |
|  |  | 图纸的整洁 | 图纸整洁、字迹清楚规范。(有一处不符合规范扣0.5分，扣完为止) | 1分 |
| 单片机控制装置功能 | 程序写入 | 芯片烧写 | 正确将程序烧写在芯片。（未正确烧录芯片扣除相应分数） | 2分 |
|  | 系统初始化 | 信息显示 | 显示信息符合工作任务书的要求。（未满足任务要求扣除相应分数） | 5分 |
|  |  | 部件初始化 | 各部件和模块初始化之后的状态符合工作任务书的要求。（未满足任务要求扣除相应分数） | 8分 |
|  | 功能设置 | 参数设置 | 根据工作任务书的要求设置装置参数。（未满足任务要求扣除相应分数） | 10分 |
|  | 工作过程 | 启动功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 2分 |
|  |  | 机械手功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 8分 |
|  |  | AD/DA功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 4分 |
|  |  | 按键指令功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 6分 |
|  |  | 液晶显示功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 10分 |
|  |  | 步进电机功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 4分 |
|  |  | 直流电机功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 3分 |
|  |  | 数码管及指示灯显示功能 | 根据工作任务书的要求编程并调试实现相应的功能。（未满足任务要求扣除相应分数） | 3分 |

六、赛点提供的设施设备及仪器清单

赛点提供亚龙YL-236单片机应用实训考核装置、与赛题相关的传感器和机械手部件YG-001，其装置主要配置如下表：

| 序号 | 模块名称 | 主要元件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 单相漏电开关DZ47LE-32 1只，开关电源YL-009 1只，开关电源YL-048 1只，单片机插孔 8只，安全插孔 10只，船型开关KCD-104 1只，泰力三插118-519 1只，指示灯AD16 1只。 | 1 | 块 |
| 2 | 主机模块 | 集成AT89S52 1块，排针1×40 1只， 40 D型接口，DB232-9T弯针 1只。 | 1 | 块 |
| 3 | 指令元件 模块 | 钮子开关KNX1×2 8只，轻触开关12×12×4.3 24只，键盘接口 1只，发光二极管φ5 8只。 | 1 | 块 |
| 4 | 显示元件 模块 | 发光二极管DIP/φ5白发红8只，液晶显示屏TG12864B-01 1块，数码管共阳 SM410501K 8只，点阵数码管共阳 SZ421288K 8只， | 1 | 块 |
| 5 | 继电器模块 | HG4231 +12V继电器6只（或8只） | 1 | 块 |
| 6 | A/D、D/A 模块 | 集成DIP/ADC0809 1块 集成DIP/DAC0832 1块 | 1 | 块 |
| 7 | 交流、直流伺服电机模块 | 交流伺服电机（带减速器、皮带轮） 1台，直流伺服电机（带减速器、皮带轮） 1台。 | 1 | 块 |
| 8 | 步进电机控制模块 | 步进电机1台，位移机构1套 | 1 | 块 |
| 9 | 传感器配接模块 | 4路传感器输入接口，16路光电隔离接口 | 1 | 块 |
| 10 | 温度传感 模块 | DS18B20（数字温度） LM35（模拟温度） | 1 | 块 |
| 11 | 扩展模块 | 集成DIP40/8255 | 1 | 块 |
| 12 | 配套传感器 | 金属传感器（5V） | 1 | 只 |
| 13 | 绑线工具 | 绑扎带 | 1 | 包 |
| 14 | 下载工具 | YL-ISP、串口线 | 2 | 根 |
| 15 | 计算机 | 计算机主机、显示器及其推车 | 1 | 台 |
| 16 | 软件环境 | Keil uVision4, YL-ISP 取模软件、超级终端 | 1 | 套 |

七、选手须知

（一）选手自带工具清单：

（1）连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、斜口钳、尖咀钳等；

（2）电路和元器件检查及维修工具：万用表、电烙铁；

（3）其它工具和材料：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手），电工胶带、焊锡丝等；

(4）试题作答工具：签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB型铅笔、三角尺（禁止带丁字尺）等。

（5）服装穿戴规范,穿绝缘鞋，符合现场操作要求。

（二）主要技术规程及要求

1.专业知识及技能要求

（1）单片机控制装置硬件连接

考查选手单片机控制装置硬件电路的选择、布局与导线连接工艺能力。

（2）单片机控制装置模块识图与绘图

考查选手对单片机控制装置模块接线图的阅读与理解能力，评价选手按照任务要求及硬件电路连接方案绘制模块接线图的能力。

（3）单片机控制装置软件编程与调试

考查选手使用开发平台编写满足任务书要求的单片机控制程序以及调试程序的能力。

（4）单片机控制装置的调试与排除故障

考查选手根据任务书要求，调整机械零件、部件的相对位置，使各机构协调动作；对于不能正常工作的部件应能进行简单故障的排除的能力。考查选手能根据单片机控制装置的工作要求，编写调试控制程序，调整相关器件的参数，实现装置功能的能力。

2. 相关标准

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2008）》

（3）电气装置安装工程低压电器施工及验收规（GB50254-1996）

（4）机械设备安装过程施工及验收规范 （GB50231-1998）

（5）电子设备装接工国家职业标准

# （三）选手注意事项

1.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。

2.每位选手在选手会议上抽取场次签。

3.参赛选手按场次提前30分钟达到赛场检录地点，凭身份证、学生证、参赛证“三证”检录并抽取工位号进入赛场。

4.参赛选手不得穿戴有学校标志的工作服或校服进入赛场，也不得以任何方式透露参赛学校和个人信息，如有违反则取消参赛资格。参赛选手应爱护竞赛场地的设备和器材。如有损坏或丢失竞赛设施设备，参赛队需照价赔偿。

5.参赛选手不允许携带任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料的电子文档由组委会提供），不允许携带通讯工具和存储设备（如U盘）。竞赛委员会统一提供计算机以及相关应用软件。

6.比赛期间，不允许参赛队员接受指导教师的指导。

7.参赛选手入场后，应与赛场工作人员共同确认操作条件及设备状况，确认材料、工具等。竞赛期间参赛选手原则上不得离开比赛场地。凡在竞赛期间提前离开的选手，不得返回赛场。

8.竞赛时，选手自行决定工作程序和时间安排。选手在接到开赛信号后才能启动操作设备。在指定工位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。选手在比赛过程中需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场评委报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间（更换时间从填写赛场记录开始到更换完成为止）并签字确认后，由赛场裁判安排赛场技术支持人员更换，并根据更换元件产生的时间损耗适当延长比赛时间（延长时间不得超过元件更换时间），更换的元件经赛场技术支持人员检测与选手填写的更换原因不符时，应告知选手并按评分细则扣分且不予延长比赛时间。

9.竞赛期间，选手饮水等由赛场统一提供，不得自带。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

10.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

11.竞赛过程中，因操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因线路连接发生短路导致赛场断电、造成设备不能正常工作），现场裁判员有权中止该队比赛。由于选手错误操作造成的设备损坏故障，需要承担对应设备的赔偿。

12.在竞赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判员确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

13.参赛队如欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录竞赛终止时间。竞赛终止后，不得再进行任何与竞赛有关的操作。

14.竞赛时间到，参赛队选手应立即结束操作，按照大赛要求和赛题要求提交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

15.竞赛操作结束后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。选手完成工作任务书拟定的工作任务或终止比赛后，应在指定的地点等待，在参与相关项目的评价后方可离开赛场。

16.在竞赛过程中，选手如有不服从裁判判决、扰乱赛场秩序、舞弊等不文明行为，由裁判按照规定扣减相应分数并且给予警告，情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记0分，选手退出比赛现场。

17.在竞赛期间，未经组委会批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。