2020年常德市职业院校学生技能竞赛

零部件测绘与CAD成图技术赛项竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

按给定已拧松螺纹连接和清理润滑油的由大于15小于20种不同零件组成的工业机械产品，根据装配简图、零件信息表和原理说明完成部件拆卸；按要求徒手绘制指定零件草图；测绘完成所有零件的三维建模和三维装配并实现运动约束；按指定要求优化结构；绘制非标准件零件工作图及部件装配图；组装部件并恢复正常工作状态。

选手在规定时间内完成下列任务：

任务一：徒手绘制零件

- 规范拆卸机构

参赛选手根据机构的装配关系及工作原理说明，使用竞赛文件指定的拆卸工具，有序拆卸各零件，并在赛位提供的器皿中规范摆放零件。

- 徒手草绘零件图

参赛选手使用竞赛文件指定的测量工具，测量指定件并徒手绘制其零件草图。

要求：

（1）参赛选手必须在赛场提供的A4坐标纸上徒手绘制指定零件的草图，不得使用尺规（包括被测零件内外轮廓），不得使用相机、胶泥、印台等尺寸与形状记忆工具，比例自定；

（2）视图表达方案合理：主视图方向正确，其他视图完整并合理表达；

（3）尺寸齐全、正确、清晰；

（4）零件的尺寸精度、几何精度、表面粗糙度不作要求，但必须根据指定零件在机构中的工作性质，合理地自定若干技术要求；

（5）按照图 4 的格式抄画标题栏，在坐标纸横向放置时，左侧留 25mm 空隙设置“赛位号”框。在零件草图的右下角，自定尺寸徒手绘制标题栏，并在“零件名称”“材料”“比例”“数量”四处正确填写信息。选手不得填写任何信息，否则作废卷处理，徒手草绘零件图作为参赛选手竞赛答卷及评分要素之一。

图 4 徒手绘制草图标题栏格式

6）比赛结束后，草图由现场裁判统一收取，成绩计入总分。

任务二：优化机构

参赛选手根据机构的问题情境描述与限定工作要求，对机构进行结构优化。

任务三：用CAD软件绘制二维图

参赛选手使用竞赛文件规定的测量工具，继续测量测绘机构的其他零件，并利用竞赛指定的软件，将各零件绘制成机械工程图。

注意：二维零件图按机构优化前的结构测绘。

1、设置绘图环境

按表 4 的要求设置图层，赋予各类图线的线型、颜色等属性。（图层的底色为黑色）

表 4 图层设置要求

| 序号 | 名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮廓实线层 | 白色 | continuous | 0.50mm |
| 2 | 细线层 | 黄色 | continuous | 0.25mm |
| 3 | 中心线层 | 红色 | Center (. 5x) | 0.25mm |
| 4 | 剖面线层 | 青色 | continuous | 0.25mm |
| 5 | 标注层 | 绿色 | continuous | 0.25mm |
| 6 | 文字层 | 绿色 | 默认 | 0.25mm |

注：选手可调用软件自带的层名、线型，但线宽、颜色等属性必须同上表的要求相一致。

2、设置文字样式和标注样式

要求：

（1）中文字体按软件默认。

（2）数字和字母字体按软件默认。

（3）调用“标题栏 1”格式，勾选“代号栏、图样格式、自动更新标注符号的比例、移动放置所选图形”。

（4）标题栏、明细表等字体、字号按软件默认。

（5）其余设置应满足国标要求。

3、设置图框格式

图框格式为留装订边。

4、二维视图表达

要求：

（1）图幅选择、视图选择、视图配置及表达方案合理；

（2）所绘制视图的要素完整、准确；

（3）尺寸齐全、正确、清晰；

（4）根据竞赛任务书要求，查阅选手自带机械设计手册或软件自带工具，在各零件的相应位置上正确标注尺寸公差、几何公差、表面粗糙度等精度要求。

（5）其余技术要求内容应基本符合零件工作要求，无明显错误。

（6）标题栏。按表 5要求，正确填写标题栏。

表 5 各零件图的标准栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛 |
| 2 | 日期 | 竞赛当天日期 |
| 3 | 材料 | 根据零件信息表给定的材料填写 |
| 4 | 图样名称 | 根据零件信息表给定的零件名称填写 |
| 5 | 图样代号 | 根据零件信息表给定的代号填写 |
| 6 | 共几页 | 须绘制的图纸总数（包含添加的零件及装配图） |
| 7 | 第几页 | 主要指非标准零件图在整套装配图中的排序，与图样代号的序号应一致（装配图为最后一张） |
| 8 | 比例 | 自定 |

注：

a上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失将酌情扣分；

b标题栏内不得出现除上述规定填写内容之外的信息，包括计算机自带信息，否则将被视为以做标记形式作弊。

（7）文件保存为 DWG 格式，并以零件的“代号+名称”的方式命 名（例：XXXX-19转销），保存到子文件夹“2-二维零件图+装配图”内。

5、二维装配图表达 根据测绘机构，绘制结构优化后的机构装配图。

要求：

（1）	图幅大小选择合理，视图配置正确、合理，标题栏的材料栏处保留空白、图样名称为“XXXX装配图”，其他要求同二维视图表达对标题栏的要求；

（2）	各视图应清楚表达测绘机构的装配关系和工作原理；

（3）	装配图的图样代号为： XXXX-00；

（4）	按照国标要求，正确引出零件序号；

（5）	结合竞赛任务书，正确标注装配图的装配尺寸、外形尺寸、特性尺寸及安装尺寸，合理配置必要的技术要求且无明显错误；

（6）	按照装配示意图的相关栏目完整填写明细表，零件序号与明细表内的序号、明细表内的零件代号与对应各零件图的零件代号必须严格一致；

（7）	参赛选手不得改变装配示意图中非标零件的代号与名称；

（8）图纸保存为 DWG 格式，并以装配图的“代号+名称”的方式命名（例：“XXXX-OO装配图”），保存到子文件夹“2-二维零件图+ 装配图”内。

任务四：三维建模

参赛选手根据已绘制的零件图，利用赛场提供的软件，按要求对结构优化后的测绘机构的零件及装配体进行三维建模。

- 零件的三维建模

要求：

（1）	各零件的三维模型建模过程清楚、特征完整；

（2）	各零件的三维模型尺寸正确；

（3）	各零件的三维建模文件以单对象文件格式保存为 Z3 格式，以"代号+名称”的方式命名（例：“XXXX-15转销”，并保存到 子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

- 装配体三维建模

（1）装配零件完整；

（2）装配关系正确；

（3）零件约束关系正确；

（4）三维装配体以多对象文件格式保存为 Z3 格式文件，以“XXXX-00 装配图”命名，并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

注意：机构中的标准件（如螺钉、螺母、销等，均由参赛选手自主建模完成，以“代号+名称+规格”的方式命名（例：“GB/T297-1994轴承 XXXX）并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

任务五：输出图纸与机构组装

1、输出图纸 参赛选手使用赛场提供的计算机，采用虚拟打印机，按下面要求将二维零件图、装配图打印为 PDF 格式文档。

要求：

（1）正确选择虚拟打印机；

（2）按各零件图所选择的图幅的 1:1 比例出图；

（3）单色打印；

（4）将打印边界设置为“0”；

（5）将添加的零件图及结构优化后的零件图打印后形成的PDF文件，以相应DWG文件的命名方式命名，并放入“1-结构优化图”文件夹内；将二维零件图与装配图打印后形成的PDF文件，以相应DWG文件的命名方式命名，并保存到子文件夹“2-二维零件图+装配图”内。

- 组装机构 完成所有测绘任务后，参赛选手应按照装配示意图结构，将测绘机构重新组装，恢复机构原型，并整齐地放置于赛位上，此项操作列入竞赛时间内。

测绘规则

（一）零件尺寸的圆整规定

- 各类螺栓的沉孔、锪孔、光孔等特殊孔径，各类键槽、退刀槽、卡槽等结构应按规定标准查表或实际测量值标注。

2.零件的非标形状尺寸以0.5mm为单位、0.25mm为进阶，遵循“大于或等于 0.25mm 进、小于 0.25mm 舍、优先取整数”的原则确定。 例：以尺寸 20至 21间分为20-20.5、20.5-21两段为例，列表6 说明形状尺寸圆整方法。

表 6 零件尺寸圆整示例表

| 测量值 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 20 | 20.2-20=0.2<0.25 |
| 20.38 | 20.5 | 20.38-20=0.38>0.25 |
| 20.71 | 20.5 | 20.71-20.5=0.21<0.25 |
| 20.82 | 21 | 20.82-20.5=0.32>0.25 |

不按上述原则测量，选手测量尺寸与标准图纸尺寸不符时，判定为尺寸测量错误。

（二）零件精度的标注要求

竞赛文件对各零件的尺寸精度、几何精度及表面精度等方面作了具体要求。请根据相关要求，使用允许携带的机械设计手册或赛场软件内工具，查阅技术参数，并在对应零件上正确标注。

零件图的尺寸精度、几何精度及表面粗糙度标注要求参照配合精度表及精度标注列表要求，在各零件上正确标注尺寸精度、几何精度及表面粗糙度，不作要求的零件表面粗糙度使用表面粗糙度比较块确定。

二、竞赛方式

2人小组赛，1名选手为组长，另1名选手为队员，每人一台计算机，共同完成同一部件的测绘任务，上交一份成果。

三、竞赛时量

240分钟。

四、名次确定办法

按选手竞赛成绩由高向低排序确定名次。当成绩相同时，完成时间较短者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1．评分标准及分值

竞赛成绩的评判由裁判组负责，主要评判是否严格按规定的形式和标准完成竞赛成果配分；图样表达的完整度；尺寸标注的正确、齐全、清晰；几何精度和技术要求标注和注写的正确；虚拟打印；三维零件建模、三维装配正确等。

| 项目 | 任务一 | 任务二 | 任务三 | 任务四 | 任务五职业素养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分 | 4 | 8 | 88 | 100 | 倒扣 |

总分=（任务一+任务二+任务三）*75%+任务四*25%+任务五

- 评分细则

任务一：徒手绘制草图（4分）

| 评分明细 | 配分 |
| --- | --- |
| 零件特征完整、视图表达合理（不完整、不合理每处扣0.5，扣完1分为止） | 1.00 |
| 实测尺寸完整、准确、标注合理（错误、漏标或重复标注，每处扣0.5，扣完1为止） | 1.00 |
| 技术要求标注合理（不标或标注严重不合理无分，标注合理可得分） | 1.00 |
| 标题栏及其内容填写符合任务要求（错一处扣0.25分，扣完配分为止） | 1.00 |

任务二：优化机构（8分）

| 评分明细 | 配分 |
| --- | --- |
| 优化机构的合理性（最佳方案得满分，其他可行方案得半，不合理方案不得分） | 2.00 |

| 优化机构后对相关零件形状与结构修改的合理性（不合理扣1;按最佳方案并正确修改零件得0.5； 其他可行方案且正确修改零件得0.5，否则不得分） | 3.00 |
| --- | --- |
| 优化机构中，补充零件的正确性（零件不满足功能要求不得分；按最佳方案并正确绘制零件图得3； 其他可行方案且正确修改零件得1） | 3.00 |

任务三： CAD软件绘制二维图（88分）

1.图层设置（2分）

| 评分内容 | 评分明细 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 图层设置 | 按任务书绘图环境设置吻合度（每错一处扣1分，扣完配分为止） | 2 |

2.绘制二维零件图（52分）

每个零件按零件个数，难易程度以52分总分合理分配，各零件分别以下表标准评分

| 评分 内容 | 评分明细 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 视图表达 | 视图表达完整性（视图配置不合理扣分，扣完配分为止） | 10% |
|  | 视图选取比例的合理性（视图比例不合理扣分，扣完配分为止） | 5% |
|  | 视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣分，扣完配分为止） | 5% |
|  | 视图的简洁性与清晰度（重复配置视图扣分，扣完配分为止） | 5% |
| 尺寸公差、几何公差及技术要求 | 尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复标注或尺寸错误，每处扣20%分，扣完配分为止） | 5% |
|  | 尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣20%分，扣完配分为止） | 10% |
|  | 几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣20%分，扣完配分为止） | 20% |
|  | 表面精度标注的合理性（不合理1处扣20%分，扣完配分为止） | 20% |
|  | 其他技术要求的合理性（不合理扣分，扣完配分为止） | 10% |
| 其他 | 零件图标题栏符合标题栏设置要求（不符合1处扣20%分，扣完配分为止） | 10% |

3.绘制二维装配图（30分）

| 评分 内容 | 评分明细 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 视图 表达 | 主视图与表达（零件缺失、配合关系有误，每处1扣分，扣完配分为止） | 12 |
|  | 其他视图与表达 | 5 |
| 装配尺寸及序号 | 装配尺寸、总体尺寸等正确且符合国标要求（缺失或错误1处扣0.5分，扣完配分为止） | 5 |
|  | 装配图的零件序号表达符合国标GB/T 4458.2-2003（不符合扣1分，扣完配分为止） | 2 |
| 标题栏、明细栏及技术要求 | 标题栏设置与信息填写符合要求（不符合要求，每处0.5扣分，扣完配分为止） | 1 |
|  | 明细表表达正确、完整（错1处或漏1处0.5扣分，扣完配分为止） | 1 |
|  | 明细表零件序号与装配图零件序号一致，非标代号与零件图代号一致（序号与代号不一致，每错一处扣0.5分，扣完配分为止） | 2 |
|  | 装配体的技术要求基本符合工作原理（技术要求不合理扣1分，扣完配分为止） | 2 |

4.二维图纸打印（4分）

| 图纸打印 | 打印机连接与设置（打印机无法打印扣分，扣完配分为止） | 配分 |
| --- | --- | --- |
|  | 采用虚拟打印机，正确打印PDF电子文档（图纸缺失、错误打印或布局不符要求，每1张图纸扣1分，扣完配分为止） | 4 |

任务四：三维建模：（100分）

| 评分 内容 | 零件 名称 | 评分明细 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零件 模型 | 件1 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） | 每个零件按零件个数，难易程度以76分总分合理分配 |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | 件2 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | 件3 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | 件4 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | 件5 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | 件6 | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  | … | 建模要素完整性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 建模要素正确性配分50%（错一处扣25%分，扣完配分为止） |  |
| 模型 装配 | 装配 模型 | 装配零件完整配分10分（缺一个扣1分，扣完配分为止） | 24 |
|  |  | 装配关系正确配分7（错一处扣1分，扣完配分为止） |  |
|  |  | 零件约束关系正确7（错一处扣1分，扣完配分为止） |  |

职业素养

| 评分内容 | 评分明细 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 安全文明 倒扣分制 | 6S职业素养（每次倒扣1分；扣完配分为止。） | 倒扣3分 |
|  | 比赛结束后，没有及时清理工作现场，机构未复原、不能正常运转 | 倒扣5分 |

六、赛点提供的设施设备仪器清单

（一）计算机

1.赛场提供统一配置的比赛用机和备用机。

2.基本配置：windows 7 64位操作系统，19寸液晶显示器，CPU酷睿i3 3.30GHz、内存4.00GB、硬盘500GB、显卡1G显存，PDF阅读器,输入法(拼音／五笔)提供。

(二) 绘图软件

中望机械CAD2020和中望3D2019软件

七、选手须知

（一）选手自带工量具清单

测绘建议量具清单

| 序号 | 量具名称 | 规格/精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0-150mm/0.02mm | 普通(非数显) |
| 2 | 外径千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 普通(非数显) |
| 3 | 外径千分尺 | 25-50mm/0.01mm | 普通(非数显) |
| 4 | 内径千分尺 | 5-30mm/0.01mm | 普通(非数显) |
| 5 | 内径千分尺 | 25-50mm/0.01mm | 普通(非数显) |
| 6 | 深度游标卡尺 | 0-150mm/0.02mm | 普通(非数显) |
| 7 | 深度千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 普通(非数显) |
| 8 | 游标万能角度尺 | 0-320°/±2´ | 普通 |
| 9 | 半径规 | 1-6.5mm 7-14.5mm |  |
| 10 | 螺纹规 |  | 内外螺纹 一套 |
| 11 | 粗糙度对照块 |  | 一套 |

测绘辅助建议工具清单

| 序号 | 工具名称 | 规格/精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活络板手 | 10吋 | 装拆组合件 |
| 2 | 函数型计算器 |  | 学生用 |
| 3 | 梅花 一字起子 |  | 各一把 |
| 4 | 内六角扳手 |  | 一套 |
| 4 | 开口扳手 |  | 一套 |
| 5 | 尖嘴钳 |  | 2把 |
| 6 | 机械设计手册 |  | 一本 |
| 7 | 铜 棒 |  | 一根 |
| 8 | 卡簧钳 |  | 内、外各1把 |
| 9 | 擦拭布 |  | 2块 |

（二）主要技术规程及要求

1.《机械制图员》国家职业标准

2. 机械制图图样画法 视图》GB/T 4458.1-2002

3.《机械制图图样画法 剖视图和断面图》GB/T 4458.6-2002

4.《机械制图 尺寸注法》GB/T 4458.4-2003

5.《机械制图 尺寸公差与配合注法》GB/T 4458.5-2003

（三）选手注意事项

1.在赛前5天公布竞赛测绘部件产品照片和装配简图，再根据具体测绘部件调整自带工量具清单。

2.参赛选手在竞赛过程中应遵守相关的规章制度和安全守则，若有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

3.每个参赛队的2名队员可以相互轻声交流，但不得影响相邻参赛队的竞赛；不同参赛队之间则不得互相询问，否则按作弊处理。

4.参赛选手必须遵从裁判，不得出现扰乱赛场秩序、对工作人员或裁判做出过激甚至人身威胁等行为，现场裁判可对情节严重的参赛选手直接取消参赛资格，并在大赛点评阶段给予公开通报批评，特别严重的应上报所在省市教育行政主管部门严肃处理。

5.参赛选手饮水、上洗手间等均计在比赛时间之内。离开赛位的申请必须举手向裁判示意，经裁判允许后方可离开。

6.竞赛过程中，参赛选手因违规操作，造成设备、工具损坏者，经裁判裁定，视情节轻重，做扣分直至终止比赛的处理。裁定终止比赛必须报裁判长批准后执行。终止比赛的选手应离开赛位至指定区域等待比赛结束后统一离场。

7.竞赛任务书当场启封、当场有效，每队分发2份。参赛选手竞赛任务书在竞赛结束后上交，不许参赛选手带离赛场，否则按违纪处理，成绩无效。

8.参赛选手仔细阅读竞赛任务书的内容和要求，如有异议，可向现场裁判反映。比赛过程中，如遇问题必须举手向裁判提问，一切与比赛无关的活动均需示意裁判，经裁判允许后方可进行。

9.参赛选手应按照竞赛任务书要求保存并提交竞赛结果，所有电子文件上均不可留有竞赛内容无关的标记，一经发现整场比赛作零分处理。

10.竞赛选手不得调用软件中自带三维标准件，否则，相关标准件按无效文件处理。

11.参赛选手应及时保存竞赛结果文件。若比赛过程中出现设备问题（如计算机死机、软件问题），必须及时向现场裁判报告，由裁判和技术人员进行技术处理并做现场记录。裁判长视具体情况裁决是否为该选手加时、是否使用备用计算机。若在比赛过程中，由选手误操作造成计算机“死机”、“重启”、“断电”等故障，责任由选手自己负责，不得加时。

12.比赛过程中，若某位参赛选手出现身体不适现象，经现场医护人员诊断不适合继续比赛的，必须由同队另一位选手继续完成比赛。裁判长也可直接要求选手离场就医。若该选手出现送医就诊等情况，离开赛场则不能返回赛场继续比赛，且比赛不延时、不加时。

13.如果选手要求提前结束比赛，应向裁判报告，由裁判记录在案。提前结束比赛后，选手不得再返回比赛也不准离开赛场，在裁判指定的区域等待比赛结束后一同离场。

14.比赛结束前10分钟，裁判长提醒比赛即将结束。

15.参赛选手上交的电子文件必须严格执行竞赛任务书的命名要求及保存格式，并存放在竞赛任务书指定的目录里。凡竞赛电子文件不按要求命名或保存，均按无效文件处理，计零分。

16.上交的电子文件只能依据竞赛任务书要求，仅保存一个版本，若有多个版本的文件，相关文件以无效文件处理，计零分。

17.裁判宣布竞赛结束后，参赛选手应自己将按竞赛任务书规定保存的文件的总目录打开，并显示在桌面上，等待现场裁判指导拷贝竞赛作品。

18.参赛选手应在现场裁判监督下启封USB接口，自主完成拷贝竞赛作品，向现场裁判上交装有竞赛作品的U盘，并做好确认作品完整上交的签名工作。现场裁判仅指导选手启封USB接口、拷贝竞赛作品，不得打开以“赛位号”命名的参赛选手文件包，更不得查阅参赛选手的竞赛作品。

19.参赛选手完成作品上交后，应在赛位上静待裁判长统一离场的指令，不得擅自离场或操作计算机，否则酌情扣职业素养分。

20.比赛结束后，现场裁判检查选手使用的计算机，如有异常，向裁判长报告，由裁判长裁定参赛选手成绩是否有效。

21.参赛选手在比赛过程中出现各类意外情况，均由裁判长裁决。