2020年常德市职业院校学生技能竞赛

汽车机电维修赛项竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

竞赛内容为实操比赛。

汽车机电维修竞赛内容分为机械拆装、整车维护（含定期维护和车轮定位）、汽车故障诊断三个赛项。

1.竞赛工件：

（1）机械拆装

科鲁兹1.6L发动机（LDE）气缸盖总成（含进、排气凸轮轴和进、排气门组，不含进、排气歧管和正时齿轮、气缸垫等附件，并已拆除气门室盖）。

（2）整车维护

通用别克威朗轿车（2017款15S 自动进取型）。

（3）汽车故障诊断

通用别克威朗轿车（2017款15S 自动进取型）。

2.竞赛作业要求与考核要点

（1）机械拆装

比赛内容为发动机气门机构的拆卸、检查、装配。按照维修手册要求对发动机气门机构进行拆卸、检查、测量和装配，按要求填写检查测量记录表，并根据测量结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断。重点考核拆装工艺、工量具选择与使用、零部件检查及测量、作业规范及安全，并正确填写《发动机气门机构的拆卸、检查和装配维修记录表》和维修工单，确定维修方案。

作业步骤：

第一：拆卸进、排气凸轮轴；

第二：拆卸全部进排气门挺杆；

第三：拆卸指定的某一个气缸的全部进气门和排气门组件；

第四：对该气缸（两组四个进排气门）中指定其中的一组进、排气门进行 ：外观检查；进、排气门的长度测量；进排气门头部的直径测量；进、排气门锥面上的接触面宽度测量；气缸盖上该组进、排气门座的接触面宽度测量（使用红印油检测）；气门与气门座接触面的位置检查检测；

第五：填写作业记录表和维修工单；

第六：清洁零部件；

第七：更换气门油封；

第八：装配进排气门组；

第九：装配进排气凸轮轴；

第十：清洁整理打扫工位。

（2）整车维护

整车维护项目包括定期维护和车轮定位两个项目，分别在不同场地进行比赛。

①定期维护

比赛内容包括定期维护、故障检查、空调制冷剂鉴别、空调性能检测等。要求在规定时间内根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）、《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774—2010）、通用别克威朗轿车维修手册1万公里维护规程等相关技术要求，按照《定期维护作业表》的作业顺序对指定车辆进行维护，并要求作业项目规范、务实、安全、环保，设备、工具、量具使用正确，填写《定期维护项目作业表》。

②车轮定位

比赛内容包括车轮定位检测、分析判断、前轮前束调整和维修方案选择。要求在规定时间内按照设备操作手册、通用别克威朗轿车维修手册的相关技术要求，按照《车轮定位项目作业表》的顺序对指定车辆进行车轮定位作业。并要求正确识别和选择车型、测试参数；检查车辆状态，正确测量出车轮定位数据，并根据指定车辆的目标数据作出合理的技术判断和维修方案选择，填写好《车轮定位项目作业表》，打印一份完整的车轮定位数据报告，同时考核规范、安全作业，正确使用设备。

（3）汽车故障诊断

比赛内容为汽车故障诊断。故障范围包括别克威朗轿车（2017款15S 自动进取型）发动机控制系统、车身电器系统、空调控制系统3部分，其中，车身电器系统包括照明系统、电动窗系统、车辆数据通讯系统其中之一；故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式为上述3个系统中任选2个系统的故障。

要求在规定时间内，对通用别克威朗轿车（2017款15S 自动进取型）指定的系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、目视检查、症状确认、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除，并填写相关记录等。

考核按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现和确认故障点，按照裁判现场要求排除故障，并完整准确填写《汽车故障诊断记录表》。作业中要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

二、竞赛方式

个人赛。

三、竞赛时量

实操比赛单人作业时间合计为130分钟。其中：机械拆装30分钟；定期维护30分钟；车轮定位30分钟；汽车故障诊断40分钟。

四、名次确定办法

1.竞赛内容配分

| 竞赛内容 | 配分 | 占总分比例 |
| --- | --- | --- |
| 1. 机械拆装 | 25 | 25% |
| 2. 定期维护 | 25 | 25% |
| 3. 车轮定位 | 20 | 20% |
| 4. 汽车故障诊断 | 30 | 30% |
| 合计 | 100 | 100% |

2.总成绩计算公式

总成绩=机械拆装成绩+定期维护成绩+车轮定位成绩+汽车故障诊断成绩

3.名次排列规则

原则上按照按竞赛总成绩从高到低排序排序确定名次。总成绩相同时，完成时间较短者名次列前；总成绩和完成时间均相同时，操作过程较规范者名次列前。

五、评分标准及细则

1. 机械拆装

①评分标准及分值

| 项 目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺作业流程 | 65% | 熟练地查阅维修资料；根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断；工艺步骤合理，方法正确。 |
| 设备、工具使用 | 10% | 正确使用工量具； |
| 维修工单和记录表填写 | 20% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 安全和5S规范 | 5% | 符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。 |
| 合计 | 100% |  |

②评分细则

| 项 目 | 评 分 要 点 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 一、维修准备；工具、量具设备准备 | □确认工具，否则扣2分 □确认量具，否则扣2分 □确认零件或辅料，否则扣1分 □发动机台架安全检查，否则扣1分 □查阅维修手册操作步骤，否则扣1分 | 7 |
| 二、凸轮轴的拆卸 | □使用专用工具对准正时，否则扣1分 □分多次拆卸凸轮轴盖，否则扣1分 □使用气枪或无纺布清洁，否则扣1分 □工具使用正确，否则扣1分 □拆卸顺序正确，否则扣1分 □零件未按顺序摆放整齐，否则扣1分 | 6 |
| 三、拆卸进、排气门（指定的进气门和排气门）和气门挺柱 | □拆卸气门挺柱，否则扣2分 □使用专用工具拆卸气门，否则扣3分 □工具使用正确，否则扣2分 □标记气门，否则扣1分 □零件未按顺序摆放整齐，否则扣2分 □使用专用工具拆卸气门杆油封，否则扣2分 □使用气枪或无纺布清洁，否则扣1分 | 13 |
| 四、气门长度度测量 | □清洁气门，否则扣1分 □进排气门外观检查，否则扣2分 □量具使用正确，否则扣1分 □测量位置正确，否则扣1分 □进、排气门的长度测量值正确，否则扣2分 □测量后量具清洁，否则扣1分 | 8 |
| 五、气门头部的直径测量测量 | □量具使用正确，否则扣1分 □测量位置正确，否则扣1分 □进、排气门头部直径的测量值正确，否则扣1分 □测量后量具清洁，否则扣1分 | 4 |
| 六、进排气门锥面上的接触面宽度测量 | □量具使用正确，否则扣0.5分 □测量位置正确，否则扣0.5分 □未使用红印油，直接测量，否则扣1分 □进排气门锥面上的接触面宽度测量值正确，否则扣1分 □测量后量具清洁，否则扣1分 | 4 |
| 七、气缸盖上该组进、排气门座的接触面宽度测量 | □清洁气门座，否则扣1分 □量具使用正确，否则扣0.5分 □测量位置正确，否则扣0.5分 □未使用红印油，直接测量，否则扣1分 □气缸盖上该组进、排气门座的接触面宽度测量值正确，否则扣1分 □测量后量具清洁，否则扣1分 | 5 |
| 八、气门与气门座接触面的位置检测 | □清洁气门气门座，否则扣1分 □检测方法使用正确，否则扣2分 □测量位置正确，否则扣2分 □气门与气门座接触面的位置检测，否则扣2分 | 7 |
| 九、组装气门和气门挺柱 | □清洁所有需安装的零件，否则扣1分 □使用专用工具装入气门杆油封，否则扣2分 □气门安装位置，否则扣1分 □气门弹簧安装正确，否则扣1分 □使用专用工具压缩气门弹簧，否则扣1分 □工具使用正确，否则扣1分 □安装气门锁夹，否则扣2分 □检查调试，否则扣1分 □安装气门挺柱，否则扣2分 □安装润滑，否则扣1分 | 13 |
| 十、凸轮轴安装 | □使用气枪或无纺布清洁，否则扣1分 □工具使用正确，否则扣1分 □凸轮轴盖和油封安装顺序、方向正确，否则扣1分 □分多次拧紧，否则扣1分 □安装力矩正确，否则扣1分 □安装润滑，否则扣1分 | 6 |
| 十一、维修手册使用 | □确认气门长度标准值，否则扣0.7分 □确认气门头部直径标准值，否则扣0.7分 □确认气门接触面、气缸盖面标准值，否则扣0.6分 | 2 |
| 十二、安全与5S | □及时清洁场地、工作台，否则扣1分 □螺栓、零件摆放整齐，否则扣1分 □作业中量具工具不得混放，否则扣1分/次 □工具、零件、机油不落地，否则扣1分/次 □用过的清洁布等放入垃圾桶，否则扣1分 | 5 |
| 十三、维修工单 | □按要求填写 □记录值准确 | 20 |
| 合 计 | 100 |

2.整车维护

（1）定期维护评分标准及分值

| 项 目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 作业表 | 65% | 漏项、跳项扣项目全分，超项不得分。评分细则见定期维护项目评分表 |
| 查找资料 | 3% | 未查资料，每次扣1分；直接输入按页码查找，每次扣1分；有书签的未点开最小目录条，每次扣1分。没有书签的未查看目录，每次扣1分 |
| SGM工单和记录表填写 | 20% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 设备、工具使用 | 6% | 车辆支点偏离举升垫块中心大于1/3，一次扣1分 |
|  |  | 升降车辆时未检查障碍物，一次扣1分。 |
|  |  | 可调扭力扳手选择错误（大、中、小），一次扣2分；扭力调节超差（±2N），一次扣1分 |
|  |  | 工具选择错误，一次扣1分； 工具使用不当（如初次松开和最后拧紧螺栓时未向身体内侧拉动、使用过长接杆等），一次扣1分； 工具使用时打滑，一次扣1分 |
|  |  | 万用表使用不当造成损坏，扣5分 |
|  |  | 未检查接油车开关状况及存油量，扣1分 |
| 安全环保和5S规范 | 6% | 工具车、零件车、接油车磕碰车辆，一次扣3分； 工具车、零件车、接油车移动时外廓越线，一次扣1分 |
|  |  | 不戴手套触摸高温部件（如三元催化器、排气管），一次扣2分； 戴手套取下放油螺塞，扣1分； 发动机运转时戴手套触摸旋转部件，一次扣7分 |
|  |  | 液体洒漏（滴漏）未及时清洁，一次扣1分； 出现大量液体洒漏不处理而继续工作，一次扣3分 |
|  |  | 车轮落地后未及时安装挡块，一次扣1分 |
|  |  | 人身滑倒，一次扣3分； 出现工伤，一次扣6分。 |
|  |  | 发动机运转前未及时连接尾气抽排管吸头，一次扣1分； |
|  |  | 工具、量具、仪器、零件掉落或落地，一次扣1分； 工具、量具、仪器、设备未清洁即归位，一次扣1分； 工具车、零件车接油车归位方向错误，扣1分。 |
|  |  | 扭矩扳手归位时未调至最低扭矩，一件扣1分 |
|  |  | 尾气抽排吸头未归位，一次扣1分。 |
|  |  | 废弃物未清理，一件扣1分；废弃物未按环保分类投放，一件扣1分 |
| 合计 | 100% |  |

（2）定期维护评分细则

| 记录项 | 项目编号 | 作业类型+作业对象+作业内容 （每项累计扣分不超过配分） | 说明 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 举升位置1（地面作业） |
|  | 001 | 作业准备- 安全防护 - 安装车轮挡块 |  | 1 |
|  | 002 | 作业准备- 空调系统 -预热制冷剂纯度鉴别仪 |  | 1 |
| 填写附表 | 003 | 检查作业- 车身 - 记录车辆识别码 |  | 1 |
|  | 004 | 作业准备- 安全防护 - 安装座椅套、方向盘套和地板垫 |  | 1 |
|  | 005 | 作业准备- 安全防护 - 安装翼子板布和前格栅布 |  | 1 |
|  | 006 | 检查作业- 润滑系统 - 检查发动机机油液位 |  | 1 |
|  | 007 | 检查作业- 制动系统 - 检查制动液液位 |  | 1 |
|  | 008 | 检查作业- 冷却系统 - 检查发动机冷却液液位 |  | 1 |
|  | 009 | 检查作业- 发动机 -检查发动机传动皮带的安装、损伤等 |  | 1 |
|  | 010 | 检查作业- 冷却系统 -检查发动机冷却系统软管的安装、连接情况及有无裂纹、损坏和泄漏 |  | 1 |
| 填写附表 | 011 | 检测作业- 电源系统 - 测量并记录电源系统电压（静态） | 在发动机舱测量 | 1 |
| 填写附表 | 012 | 检测作业- 空调系统 -鉴别并记录制冷剂的纯度 |  | 2 |
|  | 013 | 检查作业- 车身 -检查驾驶员座椅安全带 |  | 1 |
|  | 014 | 检查作业- 车身 -检查驾驶员座椅安全带开关 |  | 1 |
|  | 015 | 检查作业- 仪表板 -先打开点火开关，再起动发动机，分别检查MIL、AIRBAG、ABS故障指示灯和充电、机油压力报警灯的工作情况 |  | 1 |
|  | 016 | 检查作业- 空调系统 -在发动机运转条件下，打开鼓风机，按下AC开关，检查指示灯的工作情况 |  | 1 |
|  | 017 | 检查作业- 空调系统 -检查鼓风机的风速调节和通风装置的风向切换功能 |  | 1 |
|  | 018 | 检查作业- 冷却系统 -在空调制冷条件下，检查冷却风扇是否运转，检查完毕后熄火 |  | 1 |
|  | 019 | 检查作业- 自动变速器 -检查自动变速器换挡锁止控制功能 和P挡解锁及锁止功能是否正常 |  | 1 |
|  | 020 | 检查作业- 自动变速器 - 检查自动变速器挡位指示灯的工作情况，检查完毕后将换档杆置于N位置 |  | 1 |
|  | 021 | 检查作业- 制动系统 - 检查驻车制动指示灯的工作情况，检查完毕后释放驻车制动 |  | 1 |
|  | 022 | 拆装作业- 润滑系统 - 拆下机油加注口盖 |  | 1 |
| 举升位置2（升起举升机） |
|  | 023 | 检查作业- 润滑系统 - 检查发动机各部有无漏油 |  | 1 |
|  | 024 | 检查作业- 自动变速器 -检查自动变速器及其冷却系统的安装情况及有无泄漏 |  | 1 |
|  | 025 | 拆装作业- 润滑系统 -拆下发动机放油螺塞，排放发动机机油 |  | 2 |
|  | 026 | 检查作业- 冷却系统 - 目视检查散热器有无泄漏、变形或损坏 |  | 1 |
|  | 027 | 检查作业- 空调系统 -目视检查冷凝器有无脏污、变形及泄漏等 |  | 1 |
|  | 028 | 检查作业- 排气系统 - 检查三元催化器、排气管、消声器的安装、损伤情况及有无漏气 |  | 1 |
|  | 029 | 检查作业- 燃油系统 - 检查燃油管路和燃油蒸发管路的安装、连接、损伤情况及有无漏油 |  | 2 |
|  | 030 | 检查作业- 制动系统 -检查制动管路的安装、连接、损伤情况及有无漏油，制动软管有无老化 |  | 1 |
| 填写附表 | 031 | 拆装作业- 润滑系统 - 记录发动机机油型号和级别，安装发动机放油螺塞 |  | 1 |
|  | 032 | 拆装作业- 润滑系统 - 更换新的机油滤清器 |  | 1 |
| 举升位置3（落下举升机） |
|  | 033 | 作业准备- 安全防护 - 安装车轮挡块 |  | 1 |
| 填写附表 | 034 | 拆装作业- 润滑系统 -加注新的发动机油，并记录换油信息 |  | 2 |
|  | 035 | 拆装作业- 进气系统 - 拆下空气滤清器盖，更换空气滤清器芯 |  | 2 |
| 填写附表 | 036 | 检测作业- 制动系统 - 检测并记录制动踏板的行程 |  | 2 |
|  | 037 | 检查作业- 润滑系统 - 起动发动机后及时观察机油滤清器 有无泄漏 |  | 1 |
|  | 038 | 检查作业-制动系统 - 在起动发动机的同时检查制动助力 器的助力功能 |  | 1 |
|  | 039 | 检查作业-电器 - 检查前挡风玻璃洗涤器的喷射力和喷射位置 |  | 1 |
|  | 040 | 检查作业-电器 - 检查前挡风玻璃刮水器的刮拭情况, 检查完毕后熄火 |  | 1 |
|  | 041 | 检查作业- 转向系统 - 检查转向轴的伸缩、转向柱的倾斜及其锁止情况 |  | 1 |
| 举升位置4（升起举升机至合适高度） |
| 填写附表 | 042 | 检查作业- 制动系统 -目视检查前两轮制动衬片（内外）和制动盘表面（仅外侧）的磨损情况 | 不拆车轮 | 1 |
|  | 043 | 检查作业- 润滑系统 -检查发动机放油螺塞和机油滤清器有无泄漏 |  | 1 |
|  | 044 | 检查作业- 冷却系统 - 目视检查冷却液有无泄漏 |  | 1 |
| 举升位置5（落下举升机） |
|  | 045 | 作业准备- 安全防护 -重新安装车轮挡块 |  | 1 |
|  | 046 | 检查作业- 制动系统 - 施加驻车制动 |  | 1 |
|  | 047 | 作业准备-发动机 -启动尾气分析仪（预热） |  | 1 |
|  | 048 | 作业准备-空调系统 -连接空调诊断仪（不安装四个温度探针） |  | 1 |
| 填写附表 | 049 | 检测作业- 空调系统 -检测并记录空调系统的压力和温度，判断空调的制冷性能。检测完毕后关闭空调 |  | 2 |
| 填写附表 | 050 | 检测作业- 发动机 -检测并记录发动机怠速时的尾气排放值，判断排放性能 | 检查完毕后熄火 | 2 |
|  | 051 | 整理作业-空调系统 -取下空调诊断仪传感器接头及高低压接头并清洁归位 |  | 1 |
|  | 052 | 检测作业-空调系统 -检查高低压接口是否存在制冷剂泄漏 |  | 1 |
| 填写附表 | 053 | 检查作业- 润滑系统 -重新检查发动机机油液位（必要时调整），记录机油加注量 |  | 1 |
|  | 054 | 整理作业- 安全防护 - 拆卸翼子板布和前格栅布 |  | 1 |
|  | 055 | 整理作业- 安全防护 - 拆卸座椅套、地板垫、方向盘套 |  | 1 |
|  | 056 | 整理作业- 工量具和设备 - 关闭尾气分析仪 |  | 1 |
|  | 057 | 整理作业- 工量具和设备 - 清洁整理工量具和设备等 |  | 1 |
| 合计 |  | 65 |

（3）车轮定位评分标准及分值

| 项 目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 定位作业流程 | 65% | 熟练地查阅维修资料；根据测量结果进行分析，并能正确进行调整；工艺步骤合理，方法正确。 |
| 设备、工具使用 | 10% | 正确使用工量具； |
| 维修工单和记录表填写 | 20% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 安全和5S规范 | 5% | 符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。 |
| 合计 | 100% |  |

（4）车轮定位评分细则

| 序号 | 配分 | 操作内容 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 举升位置1 | 最多扣分不超过本项配分 |
| 1 | 1 | 准备工作-放置车轮挡块（单轮安装） | 少做1项扣0.5分 |
| 2 | 1 | 检查车辆停放位置-检查转角盘和滑板的销子是否在锁止状态 | 少做1项扣0.5分 |
| 3 | 1 | 检查车辆停放位置-检查车辆停放状况，必要时调整 | 少做1项扣0.5分 |
| 4 | 1 | 准备工作-安装座椅套、地板垫、方向盘套 | 少做1项扣0.5分 |
| 5 | 1 | 准备工作-检查方向盘是否在正中位置，降下司机侧门窗玻璃 | 少做1项扣0.5分 |
| 6 | 1 | 检查车辆载荷-检查仪表盘燃油箱油位显示，并记录在作业表上 | 少做1项扣0.5分 |
| 7 | 1 | 检查车辆载荷-检查驾驶室内和后备舱载荷是否符合定位测量要求 | 少做1项扣0.5分 |
| 8 | 1 | 车辆识别-记录车辆型号、VIN码、车辆生产日期 | 少做1项扣0.5分 |
| 9 | 1 | 车辆识别-记录车辆铭牌载明的轮胎型号和胎压 | 少做1项扣0.5分 |
| 10 | 2 | 检查轮胎-检查实车安装轮胎型号是否与车辆铭牌要求一致 ，检查轮胎气压，必要时调整并记录。 | 少做1项扣0.5分 |
| 11 | 1 | 在定位仪程序中建立用户和车辆档案-在定位程序中输入选手编号和车辆VIN码 | 少做1项扣0.5分 |
| 12 | 1 | 正确选择车型数据-在数据库中找到相应车型，完成车型数据选择 | 少做1项扣0.5分 |
| 13 | 1 | 车辆变速箱档位调整-将变速箱换档杆置于空挡位置并释放驻车制动 | 少做1项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置2 |  |
| 14 | 1 | 举升机操作-用小剪举升车辆 | 少做1项扣0.5分 |
| 15 | 1 | 检查车轮-检查前轮松旷状况 | 少做1项扣0.5分 |
| 16 | 1 | 检查车轮-检查后轮松旷和拖滞状况 | 少做1项扣0.5分 |
| 17 | 2 | 检查车轮-检查四轮轮辋和轮胎是否有裂纹、损坏、异常磨损，同轴轮胎花纹是否一致。 | 少做1项扣0.5分 |
| 18 | 1 | 检查车轮-测量并记录左前轮胎花纹深度（里中外）。 | 少做1项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置3 |  |
| 19 | 1 | 举升机操作-操作举升机，升高到较高合适位置落锁 | 少做每项扣0.5分 |
| 20 | 1 | 检查后轴悬架-检查左后减振器和弹簧 | 少做每项扣0.5分 |
| 21 | 1 | 检查后轴悬架-检查后桥及其托架 | 少做1项扣0.5分 |
| 22 | 1 | 检查后轴悬架-检查后悬架锁闩连杆、中心枢轴球节、平衡梁支架 | 少做每项扣0.5分 |
| 23 | 1 | 检查后轴悬架-检查右后减振器和弹簧 | 少做每项扣0.5分 |
| 24 | 1 | 检查转向连接机构-检查左前转向横拉杆/转向节/球头 | 少做每项扣0.5分 |
| 25 | 1 | 检查前轴悬架-检查左前下控制臂/球节/前后衬套 | 少做每项扣0.5分 |
| 26 | 1 | 检查前轴悬架-检查前稳定杆及其连杆 | 少做1项扣0.5分 |
| 27 | 1 | 检查转向连接机构-检查右前转向横拉杆/转向节/球头 | 少做1项扣0.5分 |
| 28 | 1 | 检查前轴悬架-检查右前下控制臂/球节/前后衬套 | 少做1项扣0.5分 |
| 29 | 2 | 检查前悬架-检查前悬架与车身连接螺栓（后部内侧2个螺栓） | 少做1项扣0.5分 |
| 30 | 2 | 检查前悬架-检查前悬架加长件与车身连接螺栓（后部2个螺栓） | 少做1项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置4 |  |
| 31 | 1 | 举升机操作-降低大剪举升平台至适合的落锁位置 | 少做1项扣0.5分 |
| 32 | 1 | 悬架复位-拔出转盘固定销 | 少做1项扣0.5分 |
| 33 | 1 | 举升机操作-举升机小剪缓慢回落 | 少做1项扣0.5分 |
| 34 | 1 | 悬架复位-移开车轮挡块至合适位置 | 少做1项扣0.5分 |
| 35 | 1 | 悬架复位-按压前后车身数次，使车辆悬架复位 | 少做1项扣0.5分 |
| 36 | 1 | 悬架复位-将车辆向后推离转角盘并插上转角盘销子 | 少做1项扣0.5分 |
| 37 | 1 | 车辆停放-向前推动车辆使前轮停在转角盘中心位置 | 少做1项扣0.5分 |
| 38 | 1 | 车况检查-测量并记录车身高度 | 少做1项扣0.5分 |
| 39 | 1 | 定位仪定位准备-安装卡具和标板 | 安装不符合要求，每处扣0.5分 |
| 40 | 1 | 进行轮毂偏位补偿-推动车辆完成车轮补偿 | 少做每项扣0.5分 |
| 41 | 1 | 调整前的检测准备工作-实施驻车制动 | 少做1项扣0.5分 |
| 42 | 1 | 调整前的检测准备工作-使用刹车锁顶住脚刹车踏板 | 少做每项扣0.5分 |
| 43 | 1 | 调整前的检测准备工作-拔出转盘和滑板固定销并取下垫板 | 少做每项扣0.25分 |
| 44 | 2 | 按照程序检测车辆-按照程序引导，进行定位测量（含最大转向角）。 | 未按引导步骤，每步扣0.5分 |
| 45 | 1 | 按照程序检测车辆-按照程序引导，在定位调整前使用方向盘锁锁定方向盘位置。 | 未按引导步骤，每步扣0.5分 |
|  |  | 举升位置5 |  |
| 46 | 1 | 检测后的调整准备工作-降低大剪举升平台到合适操作的位置落锁 | 少做每项扣0.5分 |
| 47 | 1 | 检测后的调整工作-根据前束参数判断转向拉杆的调整方向 | 少做每项扣0.5分 |
| 48 | 1 | 检测后的调整工作-设定拉杆锁紧螺母的扭矩 | 少做每项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置6 |  |
| 49 | 1 | 调整后的检测准备工作-降低大剪举升平台到合适操作的位置落锁 | 少做每项扣0.5分 |
| 50 | 1 | 保存检测报告-跳过调整后检测步骤，打印保存检测报告 | 少做每项扣0.5分 |
| 51 | 1 | 定位仪复位-定位仪程序复位 | 少做每项扣0.5分 |
| 52 | 1 | 定位仪复位-取下标板和卡具并放回初始位置 | 未完成，每车轮扣0.5分 |
| 53 | 1 | 定位仪复位-拆除刹车锁，并放至规定位置 | 少做每项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置7 |  |
| 54 | 1 | 举升机操作-升起举升机小剪，使车轮悬空 | 少做每项扣0.5分 |
| 55 | 1 | 插入转角盘和后滑板的固定销-将转角盘和后滑板固定销插入并复位垫板 | 少做每项扣0.5分 |
| 56 | 1 | 举升机操作-举升机小剪缓慢回落,完全回位 | 少做每项扣0.5分 |
|  |  | 举升位置8 |  |
| 57 | 1 | 举升机操作-操作举升机大剪回到最低位置 |  |
| 58 | 1 | 车辆复位-将车辆恢复到初始状态 |  |
| 59 | 1 | 工位整理-取下车内三件套，升车窗玻璃，关闭车门（不锁） | 少做每项扣0.5分 |
| 60 | 1 | 工位整理-放回车辆二次举升垫块和车轮挡块 | 少做每项扣0.5分 |
| 70 | 20 | 工单、记录单 | 要求填写完整、清晰、正确。（每处填写错误，扣1分，扣完配分为止） |
| 71 | 10 | 设备、工具使用 | 要求设备、工具、量具选择和使用正确、操作熟练；工具、量具不落地。（每次扣1分，扣完配分为止） |
| 72 | 5 | 安全和“5S” | 及时清洁场地、工作台，否则扣1分；螺栓、零件摆放整齐，否则扣1分；作业中量具工具不得混放，否则扣1分/次；工具、零件、机油不落地，否则扣1分/次；用过的清洁布等放入垃圾桶，否则扣1分 |
| 合计 | 100 |  |  |

3.汽车故障诊断

①评分标准及分值

| 项 目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺作业流程 | 65% | 熟练地查阅维修资料；根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断；工艺步骤合理，方法正确。 |
| 设备、工具使用 | 10% | 正确使用工量具； |
| 维修工单和记录表填写 | 20% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 安全和5S规范 | 5% | 符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。 |
| 合计 | 100% |  |

②评分细则

| 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 2 | □检查并熟悉工作场地，包括工具、设备、仪器；否则扣0.5分/项 □检查工具车中各类维修工具数量及是否正常；否则扣0.5分 □环视车辆外观，对存在安全隐患及时排除；否则扣0.5分/项 □手持钥匙，按开锁键，遥控打开门锁，进入驾驶室；否则扣0.5分/项 □依次套上转向盘套、座椅套，并垫上脚垫；否则扣0.5分/项 □降下驾驶员侧车窗玻璃。将钥匙放在前档玻璃下面或处于关闭状态；否则扣0.5分/项 □开启发动机罩开启拉杆并朝外拉至听到“嘭”的声音，发动机罩拉钩弹开；否则扣0.5分 □打开发动机罩，按规定摆放好左右翼子板布和前格栅布；否则扣0.5分 □熟悉故障诊断作业表的填写，正确记录整车型号，车辆识别代号、发动机型号。否则扣0.5分/项 以上累计最多扣分2分。 |
| 安全检查 | 2 | □正确安装车轮档块和底盘垫块，保证车辆启动和举升时安全可靠；否则扣0.5分/项 □连接尾气排气管接管至排气管。否则扣0.5分 □确认驻车制动器拉到极限位置，自动变速器操纵杆置于P档位置；否则扣0.5分/项 □机油液位检查：拔出机油标尺，用干净的抹布擦干净再插到底，几秒钟后，拔出机油标尺检查发动机机油液位，正常液位应在3/4至最高位之间；否则扣0.5分/项 □检查冷却液液位；否则扣0.5分 □检查制动液液位；否则扣0.5分 □拆卸蓄电池盖板，以便检查蓄电池电压；否则扣0.5分 □万用表校零：将数字式万用表置于欧姆档，两表笔搭接电阻必须小于1Ω；否则扣0.5分 □蓄电池电压检查：切换万用表档位到直流电压档，万用表红黑表笔分别搭接在蓄电池正负接线柱上，测得蓄电池电压应为11V或更高。注意：须在发动机停机且点火开关置于OFF位置时进行此项检查；否则扣0.5分/项 以上累计最多扣分2分。 |
| 仪器连接 | 1 | □诊断仪接头选择正确；否则扣0.5分 □准备诊断仪KT660,找到并打开汽车诊断插座，注意：确认点火开关处于关闭状态；否则扣0.5分 □连接诊断仪插头到汽车诊断座，打开诊断仪电源开关，打开点火开关至ON档，确认仪表板灯亮。否则扣0.5分/项 以上累计最多扣分1分。 |
| 故障现象确认 | 第一个系统 | 1 | □故障现象记录正确，完整。否则扣0.5分/项 □启动状态：注意初次启动发动机，未请示裁判而直接启动发动机，连续起动时间超过，或者连续起动超过3次的；否则扣0.5分/项 以上累计最多扣分1分。 |
|  | 第二个系统 | 1 | □故障现象记录正确，完整。否则扣0.5/项 以上累计最多扣分1分。 |
| 代码检查 | 第一个系统 | 1 | □未关闭车门。扣0.5分 □故障诊断仪操作流程正确；否则扣0.5分/项 □点击“当前故障码”，进入读码状态，记录当前故障码。否则扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 |
|  | 第二个系统 | 1 | □未关闭车门。扣0.5分 □故障诊断仪操作流程正确；否则扣0.5分/项 □点击“当前故障码”，进入读码状态，记录当前故障码。否则扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 |
| 正确读取数据和清除故障故障码 | 第一个系统 | 2 | □能正确读取数据流；否则扣0.5分 □能正确记录发动机相关数据（例如发动机转速、点火提前角、喷油脉宽、冷却液温度等）。否则扣0.5分/项 □清除故障码：返回故障测试界面，点击“清除故障码”。诊断仪界面显示“清码命令已执行” ；否则扣0.5分 □再读故障码，查看是否有虚的历史故障码。否则扣0.5分 □读取动态数据流，验证车辆故障现象，其中包含以下0.5项内容 （1）启动状态：注意初次启动发动机，未请示裁判而直接启动发动机，连续起动时间超过5秒钟的，或者连续起动超过3次的；否则扣0.5分/项 （2）发动机运转状态：怠速；否则扣0.5分 （3）各工况状态：加速踏板踩到底，检查故障灯状态。否则扣0.5分/项 当首次读取数据和验证读取数据不存在反应故障码特征的相关数据时，应填写“无”。 以上累计最多扣分2分。 |
|  | 第二个系统 | 2 | □清除故障码：返回故障测试界面，点击“清除故障码”。诊断仪界面显示“清码命令已执行” ；否则扣1分 □再读故障码，查看是否有虚的历史故障码。否则扣1分 □在读故障码时，未具备条件的情况下导致故障码读不出扣1分 以上累计最多扣分2分。 |
| 确定故障范围 | 第一个系统 | 3 | □确定并填写可能的故障范围：如相关部件，控制模块，相关线路等。错误一处扣1分 以上累计最多扣分3分。 |
|  | 第二个系统 | 3 | □确定并填写可能的故障范围：如相关部件，控制模块，相关线路等。错误一处扣1分 以上累计最多扣分3分。 |
| 基本检查 | 第一个系统 | 1 | □在不做部件拆装的情况下对重点检查与故障码相关部位的外观。注意：关闭点火开关，目视时要稍用力摇晃，检查管、线连接、机件状况、连接器连接及部件安装状况。同时记录这一过程，对发现的故障排除后要再次清码，同时读取故障码，数据流。否则扣0.5分/项 以上累计最多扣分1分。 |
|  | 第二个系统 | 1 | □在不做部件拆装的情况下对重点检查与故障码相关部位的外观。注意：关闭点火开关，目视时要稍用力摇晃，检查管、线连接、机件状况、连接器连接及部件安装状况。同时记录这一过程，对发现的故障排除后要再次清码，同时读取故障码。否则扣0.5分/项。 以上累计最多扣分1分。 |
| 部件测试 | 第一个系统 | 12 | □能正确进行元器件检查，方法正确，步骤完整，注意： （1）按提供的测试用电路连接线进行元器件测量；否则扣1分/次 （2）断开与连接传感器与执行器插座前要先关闭点火开关；否则扣1分/次 （3）断开与连接电脑连接线之前，要断开整车电源，首先拆下蓄电池的负极搭铁；否则扣1分/次 （4）对不可能导致故障的元器件进行检查；否则扣1分/次 （5）工具选用与使用不当。否则扣1分/次 （6）对更换的元器件要进行一次测量，确认新元器件正常；否则扣1分/次 以上累计最多扣分12分。 |
|  | 第二个系统 | 6 | □能正确进行元器件检查，方法正确，步骤完整，注意： （1）按提供的测试用电路连接线进行元器件测量；否则扣1分/次 （2）断开与连接传感器与执行器插座前要先关闭点火开关；否则扣1分/次 （3）断开与连接电脑连接线之前，要断开整车电源，首先拆下蓄电池的负极搭铁；否则扣1分/次 （4）对不可能导致故障的元器件进行检查；扣1分/次 （5）工具选用与使用不当。否则扣1分/次 （6）对更换的元器件要进行一次测量，确认新元器件正常；否则扣1分/次 以上累计最多扣分6分。 |
| 电路测量 | 第一个系统 | 20 | □能正确进行相关电路的测试，注意： （1）按提供的测试用电路连接线进行测量；否则扣3分/次 （2）断开与连接传感器与执行器插座前要先关闭点火开关；否则扣2分/次 （3）断开与连接电脑连接线之前，要断开整车电源，首先拆下蓄电池的负极搭铁；否则扣2分/次 （4）对修复的线路要进行一次测量，确认修复成功；否则扣2分 （5）断开蓄电池后30S后再进行线束电阻测量；否则扣2分 （6）更换新保险丝前要作电路是否短路确认；否则扣3分 （7）对不可能导致故障的线路进行检查。扣2分/次 以上累计最多扣分20分。 |
|  | 第二个系统 | 15 | □能正确进行相关电路的测试，注意： （1）按提供的测试用电路连接线进行测量；否则扣3分/次 （2）断开与连接传感器与执行器插座前要先关闭点火开关；否则扣2分/次 （3）断开与连接电脑连接线之前，要断开整车电源，首先拆下蓄电池的负极搭铁；否则扣2分/次 （4）对修复的线路要进行一次测量，确认修复成功；否则扣2分 （5）断开蓄电池后30S后再进行线束电阻测量；否则扣2分 （6）更换新保险丝前要作电路是否短路确认；否则扣3分 （7）对不可能导致故障的线路进行检查。否则扣2分/次 以上累计最多扣分15分。 |
| 示波器测量 |  | 8 | □能正确进行相关电路的示波测试： （1）示波器表笔连接，否则扣2分 （2）根据故障内容检测相关电路波形。并填写被测元件端口编号，并画出或打印出波形，否则扣3分 （3）根据故障内容绘制相关电路的正常波形。并填写被测元件端口编号，否则扣3分。 |
| 故障部件确认和排除； 故障修复结果确认 | 第一个系统 | 7 | 故障点确认正确，否则扣3.5分；维修意见正确。否则扣3.5分 以上累计最多扣分7分。 |
|  | 第二个系统 | 6 | 故障点确认正确，否则扣3分；维修意见正确。否则扣3分 以上累计最多扣分6分。 |
| 现场恢复 | 3 | 按5S标准整理现场，收回相仪器、设备、工具等，恢复工作前场景。 □设备复位；否则扣1分/次 □工具复位；否则扣1分/次 □保险丝盖复位；否则扣1分/次 □左右翼子板布和前格栅布复位；否则扣1分/次 □发动机舱盖复位；否则扣1分/次 □驾驶员侧玻璃复位；否则扣1分/次 □三件套复位；否则扣1分/次 □钥匙复位；否则扣1分/次 □尾气排气管；否则扣1分/次 □ 车轮档块、底盘垫块复位；否则扣1分/次 □工具车复位；否则扣1分 □工具柜复位；否则扣1分 □废弃物处理；否则扣1分/次 □扫地、拖地。否则扣1分 以上累计最多扣分3分。 |
| 工作安全操作规范 | 职业 形象 | 0.5 | 着装规范，选手必须穿着工作服、防砸安全鞋。扣分项：着装不合规范扣0.5分/项，扣完为止。 以上累计最多扣分0.5分。 |
|  | 礼貌 礼仪 | 0.5 | 言语不文明，顶撞考官。每次扣0.5分 以上累计最多扣分0.5分。 |
|  | 三不 落地 | 0.5 | 零部件、工量具、设备、油料、抹布等落地。一次扣0.5分 以上累计最多扣分0.5分。 |
|  | 人物 安全 | 0.5 | 操作过程中可能造成人身或设备损坏被裁判终止，一次扣0.5分 造成竞赛选手受伤，一次扣0.5分 以上累计最多扣分0.5分。但出现人身或设备损坏将由裁判直接终止比赛。该项成绩按零分计算。 |
| 总分 | 100 |  |

六、赛点提供的设施设备仪器清单

（一） 机械拆装

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 5～25N·m | 3套 | 赛点提供 |
|  |  | 0～5N·m | 3套 | 赛点提供 |
| 2 | 橡皮锤 |  | 3把 | 赛点提供 |
| 3 | 套装工具 | 09510（150件组套） | 3套 | 赛点提供 |
| 4 | 改锥套装 | 09309 | 3套 | 赛点提供 |
| 5 | 吹尘枪 | S117011 | 3把 | 赛点提供 |
| 6 | 磁铁软棒 | 64104 | 3把 | 赛点提供 |
| 7 | 护目镜 | 拆装气门弹簧、锁片时用 | 3付 | 赛点提供 |
| 8 | 头戴式LDE灯 | 观察气门接触面用 | 3个 | 赛点提供 |
| 9 | 科鲁兹配气机构拆装专用工具 | JTC-5999 | 3套 | 赛点提供 |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外径千分尺 | 25-50mm | 3把 | 赛点提供 |
| 2 | 钢板尺 | 0-100mm（0.5mm） | 3把 | 赛点提供 |
| 3 | 游标卡尺 | 0-150mm(0.02mm) | 3把 | 赛点提供 |
| 4 | 高度尺 | 0.00mm-150.00mm(200mm) | 3把 | 赛点提供 |
| 5 | 测量平台 | 500X500 mm | 3个 | 赛点提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 吸油纸 |  | 500张 | 赛点提供 |
| 2 | 抹布 |  | 200块 | 赛点提供 |
| 3 | 机油 | 4L | 10桶 | 赛点提供 |
| 4 | 红印油（英雄牌） |  | 3盒 | 赛点提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工具车 |  | 2台 | 赛点提供 |
| 2 | 工作台（带台钳） | 1600mm×800mm×800mm | 2个 | 赛点提供 |
| 3 | 汽缸盖（含进、排凸轮轴和气门组）总成 | 科鲁兹1.6L发动机 | 3套 | 赛点提供 |
| 4 | 发动机翻转架及汽缸盖辅助连接板 | 同上 | 3台 | 赛点提供 |
| 6 | 气门机构 零件定位摆放板 | 放在油盆内 | 2个 | 赛点提供 |
| 7 | 油盆 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 8 | 垃圾桶 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 9 | 墩布 |  | 2把 | 赛点提供 |
| 10 | 科鲁兹1.6L发动机维修包或气门油封套件 | 每工位每次更换一个气缸的四个气门油封（循环使用） | 10套 | 赛点提供 |

注：1、每组选手换新四个油封，2个工位，共8个，总计21轮，168个进排气油封，学校提供200个。

2、高度尺参考图片

（二）整车维护

1.定期维护

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能聚光头灯 | 90710 | 3只 | 赛点提供 |
| 2 | 世达150件综合组套 | 09510 | 3套 | 赛点提供 |
| 3 | 世达32件12.5mm系列套筒组套 | 09099 | 3套 | 赛点提供 |
| 4 | 世达6件套T系列一字、十字螺丝批 | 09309 | 3套 | 赛点提供 |
| 5 | 手电筒 | 90741A（LED式） | 4套 | 赛点提供 |
| 6 | 磁性捡拾器(380mm) | 11924 | 3个 | 赛点提供 |
| 7 | 指针式扭力扳手 | 48111（300N·m） | 3把 | 赛点提供 |
| 8 | 预置式扭矩扳手 | 96211(1～5N·m) 96212(5～25N·m) 96311(20～100N·m) 96313(60～340N·m) | 各3套 | 赛点提供 |
| 9 | 鲤鱼钳、尖嘴钳、钢丝钳 | 70511 70321A 70101 | 各3把 | 赛点提供 |
| 10 | 圆头锤 | 92303（1.5磅） | 3把 | 赛点提供 |
| 11 | 8件套折叠式中孔花形扳手 | 09123 | 3套 | 赛点提供 |
| 12 | 12.5mm棘轮扳手 | 13902 | 3把 | 赛点提供 |
| 13 | 12.5mm系列锁定接杆10" | 13908 | 3个 | 赛点提供 |
| 14 | 12.5mm系列转接头 | 13913 | 3个 | 赛点提供 |
| 15 | 10mm系列转接头 | 12913 | 3个 | 赛点提供 |
| 16 | 10mm系列转接头 | 12914 | 3个 | 赛点提供 |
| 17 | 6.3mm系列转接头 | 11913 | 3个 | 赛点提供 |
| 18 | 吹气枪 | 97221（短嘴） | 3把 | 赛点提供 |
| 19 | 帽式滤清器扳手 | 适用于威朗 | 3套 | 赛点提供 |
| 20 | 制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16910 | 2个 | 赛点提供 |
| 21 | 电子式卤素检漏仪 | TIFXP-1A | 2个 | 赛点提供 |
| 22 | 荧光检漏仪 | ROBINAIR16350 | 2个 | 赛点提供 |
| 23 | 汽车空调诊断仪 | ROBINAIRRA007PLUS | 2台 | 赛点提供 |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢直尺 | 91404(1000mm) | 3把 | 赛点提供 |
| 2 | 数字万用表 |  | 3只 | 赛点提供 |
| 3 | 游标卡尺（带深度） | 0～150mm | 3把 | 赛点提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油 |  | 20桶 | 赛点提供 |
| 2 | 机油滤清器 |  | 50个 | 赛点提供 |
| 3 | 油底壳放油螺塞 |  | 50个 | 赛点提供 |
| 4 | 空气滤清器芯 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 5 | 防冻液 |  | 4桶 | 赛点提供 |
| 6 | 制动液 |  | 2桶 | 赛点提供 |
| 7 | 多用途润滑剂 | Superlube®牌 | 3支 | 赛点提供 |
| 8 | 漏斗 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 9 | 玻璃清洗液 |  | 2桶 | 赛点提供 |
| 10 | 空调制冷剂（134a） | 13.6kg | 1罐 | 赛点提供 |
| 11 | 清洁布 |  | 100块 | 赛点提供 |
| 12 | 毛刷 | 2” | 4把 | 赛点提供 |
| 13 | 塑料绝缘胶带 |  | 4卷 | 赛点提供 |
| 14 | 翼子板及前格栅布 |  | 2套 | 赛点提供 |
| 15 | 三件套（方向盘套、座椅套、脚垫） |  | 2套 | 赛点提供 |
| 16 | 手套 | 棉线 | 50副 | 赛点提供 |
| 17 | 垃圾箱 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 18 | 拖把 |  | 2把 | 赛点提供 |
| 19 | 灭火器 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 20 | 车轮挡块 |  | 8个 | 赛点提供 |
| 21 | 举升垫块 |  | 8个 | 赛点提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网格式工具车 | 95111 | 5辆 | 赛点提供 |
| 2 | 八抽屉柜型工具车 | 95109 | 3辆 | 赛点提供 |
| 3 | 举升机（小剪） | 3吨 | 2台 | 赛点提供 |
| 4 | 尾气抽排系统 |  | 2套 | 赛点提供 |
| 5 | 机油收集器 | 90L | 3个 | 赛点提供 |
| 6 | 轮胎拆装托架 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 7 | 集中式供给装置 | 含电源、灯光、气路 | 2套 | 赛点提供 |
| 8 | 尾气分析仪 | BEA060 | 2台 | 赛点提供 |

2.车轮定位

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭矩扳手及开口接头 | 96445 40～200 N·m（可插开口扳手） 96535K 开口接头21mm | 各3套 | 赛点提供 |
| 2 | 开口扳手 | 41219 （13mm） | 3个 | 赛点提供 |
| 3 | 开口扳手 | 41207 （17mm） | 3个 | 赛点提供 |
| 4 | 开口扳手 | 41209（21mm） | 3个 | 赛点提供 |
| 5 | 手电筒 | 90741A（LED式） | 4个 | 赛点提供 |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 胎压表 |  | 3个 | 赛点提供 |
| 2 | 轮纹深度测量尺 | 数显 | 4个 | 赛点提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 抹布 |  | 100块 | 赛点提供 |
| 2 | 拖把 |  | 3把 | 赛点提供 |
| 3 | 纺织手套 |  | 50副 | 赛点提供 |
| 4 | 三件套（方向盘套、座椅套、脚垫） |  | 2套 | 赛点提供 |
| 5 | 方向盘锁 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 6 | 刹车锁 |  | 2个 | 赛点提供 |
| 7 | 举升垫块 |  | 8个 | 赛点提供 |
| 8 | 车轮挡块 |  | 8个 | 赛点提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 车轮定位仪 | 亨特3D定位仪HVS-3D | 1台 | 赛点提供 |
| 2 | 剪式举升机 | 百斯巴特VLE5240N | 2台 | 赛点提供 |
| 3 | 卡具工具车 | Bosch | 4台 | 赛点提供 |

（三）汽车故障诊断

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96212（5N·m～25N·m） | 3套 | 赛点提供 |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510（150件组套，内含T40/E10/E20等） | 3套 | 赛点提供 |
| 3 | 数字万用表 | MMD540H | 3套 | 赛点提供 |
| 4 | 手电筒 | 90741ALED | 4套 | 赛点提供 |
| 5 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 3套 | 赛点提供 |
| 6 | 鲤鱼钳 | 70511 | 3把 | 赛点提供 |
| 7 | 钢丝钳 | 70321A | 3把 | 赛点提供 |
| 8 | 尖嘴钳 | 70101 | 3把 | 赛点提供 |
| 9 | 开口、梅花扳手 | 8mm～22mm（09022） | 3套 | 赛点提供 |
| 10 | 试电笔 | 62501 | 3套 | 赛点提供 |
| 11 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 2套 | 赛点提供 |
| 12 | 试灯 | 二极管试灯 | 3个 | 赛点提供 |
| 13 | 内饰件撬板 |  | 3套 | 赛点提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 2套 | 赛点提供 |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 |  | 2套 | 赛点提供 |
| 3 | 车轮挡块 |  | 30个 | 赛点提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合诊断分析仪 | KT660+OTC3840C | 2套 | 赛点提供 |
| 2 | 工具车 | 95109 | 2辆 | 赛点提供 |
| 3 | 零件车 | 95111 | 2辆 | 赛点提供 |

七、选手须知

（一）选手自带工具清单

竞赛工具与设备由赛点学校提供，选手自备安全鞋（带铁包头）。

（二）主要技术规程及要求

1.竞赛车型维修手册；

2.设备使用说明书。

（三）选手注意事项

1.参赛选手凭身份证（无身份者可凭当地派出所有效证明）和学生证（无学生证者可凭学校学籍证明）到赛点报到、核实身份，领取参赛证和大赛相关资料，参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

2.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、操作规程等，保证人身及设备安全。

3.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。

4.选手凭身份证、参赛证按抽签场次准时检录。在规定检录时间内未到达检录处检录，视为自动放弃本场比赛。

5.选手检录后，穿好工作服进入赛场参赛。

6.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

7.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。严禁作弊行为。

8.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

9.比赛结束后，应按要求向裁判提作业工单；参赛队队长应在作业工单上签字确认。